КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОМЫЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.05.2014 г.  №  20

с. Красномыльское

Oб утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Красномыльского сельсовета

_______________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 07. 12. 2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Красномыльского сельсовета,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Красномыльского сельсовета.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании Администрации Красномыльского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Красномыльского сельсовета: www.amm-kr.ru

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красномыльского сельсовета:                                                    Г. А. Стародумова

Приложение к Постановлению

Администрации Красномыльского сельсовета

от «23» мая 2014 года №20

«Oб утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

Красномыльского сельсовета»

Схема

водоснабжения

Красномыльского сельсовета Шадринского района

Курганской области

на период до 2025 года

Пояснительная записка

с.Красномыльское

2014

1.Общие положения.

Схема водоснабжения Красномыльского сельсовета - документ, содержащий материалы про обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения  Красномыльского сельсовета Шадринского района являются: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения  разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования.

Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой включаются в инвестиционную программу.

Основные цели и задачи схемы водоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение:

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями:

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе:

РАЗДЕЛ 1. Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСНОМЫЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ШАДРИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Красномыльский сельсовет образован в 1918 году.

Общая площадь – 9710 Га.

Численность населения – 1000 чел.

Общая площадь жилищного фонда 16,143 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно – питьевого назначения. На территории Красномыльского сельсовета расположены 3 артезианских скважины, 3 скважины являются собственностью сельсовета и переданы в хозяйственное ведение МУП «Красномыльское ЖКХ» Красномыльского сельсовета.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению МУП «Красномыльское ЖКХ».

- добыча пресных подземных вод для хозяйственно- питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения.

- подключение потребителей к системе водоснабжения.

- обслуживание водопроводных сетей.

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка.

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Красномыльское ЖКХ» осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Красномыльского сельсовета Шадринского района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Поселение имеет две централизованные системы водоснабжения, объединенные хозяйственно- питьевые, противопожарные – по назначению, тупиковые по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно- питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Погорельского сельсовета Шадринского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки являются существующие скважины .

Водоснабжение Красномыльского сельсовета осуществляется из 2 водозаборных скважин:

скважина № 16(с.Красномыльское) – 94,3 м.куб./сут , насос ЭЦВ

скважина № 19(д.Деулина) – 10,7 м.куб./сут , насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 9900 метров, имеется 2 водонапорные башни. Высота башен 15 метров.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром: 32- 100 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: метал, сталь, полиэтилен.

Место расположения скважин:

с.Красномыльское

д.Деулина

Водозаборных колонок всего- 24 ед.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственно- питьевой водой занимается МУП«Красномыльское ЖКХ» Красномыльского сельсовета. Источниками водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводятся низкими темпами. Одной из причин понижения качества воды является износ водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети.

Системы водоснабжения Красномыльского сельсовета централизованные, объединенные для хозяйственно- питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения.

Для хозяйственно- питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижается уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения Красномыльского сельсовета (д.Тюрикова полностью) ,пользуются водой в хозяйственных целях из собственных скважин от 30-40 м глубиной.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно - техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды ).

2.Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения.

3.Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4.Отсутствие современных технологий водоочистки.

5.Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6.Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населения Красномыльского сельсовета, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд  мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток.

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу диаметр: 63-100 мм. Из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599- 2001.

Для учета расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл. 11 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водомерным узлом планируется также оснастить скважины. Водопроводные сооружения должны иметь санитарную зону в соответствии со СниП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно- питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно- эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 метров вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Красномыльского сельсовета.

Износ водопроводной сети составляет более  90%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так Администрация Красномыльского сельсовета запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств.

Наименование мероприятий:

1.Геологические изыскания (38000 руб.)

2. Реконструкция водопроводных сетей с заменой водопроводных колонок и установкой пожарных гидрантов. (250000 руб.)

РАЗДЕЛ 3. Ожидаемые результаты.

1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории Красномыльского сельсовета Шадринского района Курганской области.

5.Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально- культурного назначения.

6.Увеличение мощности системы водоснабжения.

Глава Красномыльского сельсовета                                   Г.А. Стародумова