КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОМЫЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2014 г. № 44

с. Красномыльское

Об утверждении схемы теплоснабжения

Красномыльского сельского поселения

Шадринского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Красномыльского сельского поселения Шадринского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Красномыльского сельсовета www.amm-kr.ru

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Красномыльского сельсовета                                  Г. А. Стародумова

Приложение к постановлению

Администрации Красномыльского

сельсовета от 17.12. 2014 г. № 44

«Об утверждении схемы теплоснабжения

поселения Красномыльского сельсовета»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Красномыльского сельского поселения Шадринского района является: Федеральный закон от 27.07.2013 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление  Правительства РФ «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  от 22.02. 2012 г. N 154, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шадринского района на 2011 – 2020 годы; Схема территориального планирования Шадринского района.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающие организации определяются схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционные программы теплоснабжающих организаций и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организаций коммунального комплекса.

- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения Красномыльского сельсовета разрабатывается сроком на 15 лет – с 2014 года  до 2029 года - в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения являются:

1. Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

- Графическая часть

Картографическое изображение территории муниципального образования  Красномыльский сельсовет Шадринского района.

- Пояснительная записка схемы теплоснабжения

- Общие сведения о муниципальном образовании.

Красномыльский сельсовет входит в состав Шадринского района Курганской области и является одним из 35 административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения сельсовета на 01.01.2014 г. – 9710 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 7020,3 га.

В состав Красномыльского сельсовета входит 3 населенных пункта – село Красномыльское, деревни Деулина и Тюрикова. Село Красномыльское является административным центром поселения. Численность постоянного населения сельсовета на 01.01.2014 г. составляет 1015 человек, из них трудоспособного населения – 534 человека.

Территория Красномыльского сельсовета расположена в западной части Шадринского района. С запада граничит с Коврижским сельсоветом,  с севера – с Сухринским и Мыльниковским сельсоветами, с востока – с Верхнеполевским, с юга – с Краснозвездинским и Понькинским сельсоветами.

Расположение территории в глубине огромного континента определяет климат как континентальный. Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада Уральским хребтом, находится близко от центра материка, совершенно открыта с северной стороны и очень мало защищена с юга. Поэтому на территорию легко проникают как арктические холодные массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают континентальные воздушные массы умеренных широт, приходящие из Восточной Сибири.

Самым холодным месяцем является январь (в среднем −18°С), самым теплым – июль (+19°С). Абсолютный минимум температур -49°С, абсолютный максимум  + 41°С. Средняя дата первого заморозка отмечается 14 сентября, последнего – 23 мая. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 113 дней. Продолжительность отопительного сезона составляет в среднем около 200 дней.

Число дней со снежным покровом составляет в среднем 161 день. Среднегодовое количество осадков составляет 300 – 400 мм, но значительно колеблется по отдельным годам. Максимум относительной влажности приходится на декабрь – 82%, минимум наблюдается в мае – 59%.

Территория расположена в бассейне реки Исеть. Подстилающими почвы горными породами являются горизонтально залегающие толщи палеогенового, неогенового и четвертичного возрастов. На таких породах формируются черноземные почвы с относительно высоким содержанием гумуса и с большой мощностью перегнойного слоя. Территория лежит в пределах лесостепной зоны Западной Сибири.

Ветровой режим на территории формируется под влиянием основных циклонов и антициклонов, стационирующих над Северной Атлантикой и над континентом Европы. В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV - X), наименьшую  повторяемость во все сезоны года имеют ветры северо-восточных и восточных направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,2 м/с. Самые большие скорости ветра наблюдаются весной, в мае (4,0 м/с), наименьшие – в августе (2,6 м/с).

- Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, заключающей с потребителями договоры теплоснабжения на территории Красномыльского сельсовета,  является ОАО «Курганская генерирующая компания». Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19.12.2013 г. №45-67 с 1 января 2014 г. - в размере 2007,61 руб./Гкал, с 1 июля 2014 г. – в размере 2094,00 руб./Гкал.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная газовая с.Красномыльское, ул.Архангельского,30 | 0,5 | 225 |

Часовой отпуск тепла с коллекторов котельной – 0,2514 Гкал/час. Удельный расход тепла на собственные нужды котельной (% отпуска) – 2,169 %.

Структура полезного отпуска тепловой энергии за 2011-2012 г.г., Гкал:

| январь | февраль | март | 1 квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 69,9 | 112 | 67,4 | 105,1 | 87,4 | 82 | 224,7 | 299,1 |
| апрель | май | июнь | 2 квартал |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 50,8 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 37 |
| июль | август | сентябрь | 3 квартал |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал |
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| 54,0 | 53,0 | 85,2 | 73,7 | 97,0 | 112,8 | 236,2 | 239,5 |
|  |  |  |  |  |  | год |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |
|  |  |  |  |  |  | 514,6 | 578 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Красномыльского сельсовета осуществляется:

- в частных и многоквартирных домах отопление: от печей (дрова), котлов на природном газе и от центральной газовой котельной, горячее водоснабжение – от электроводонагревателей (приложение 3);

- отопление бюджетных учреждений: МКОУ «Красномыльская средняя общеобразовательная школа» и ФАП осуществляется от центральной газовой котельной, горячее водоснабжение в общеобразовательном учреждении – от электроводонагревателей (приложение 1); здание, где расположена  Администрация сельсовета и Дом Культуры – отапливается автономным газовым котлом; пожарное депо – отапливается углем.

Сведения по потребителям тепла с.Красномыльское

| № п/п | Наименование учреждения | Объем здания, м3 | Часовая нагрузка, Гкал/час, | Нормативный расход ТЭ на отопление здания, Гкал/год, расход топлива, м3, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
| 1. | ФАП, пер.Советский, 2 | 364 | 0,0093 | 26 |
|  | Районный бюджет |  |  |  |
| 1. | Детский сад (в зд.школы) | 728 | 0,0163 | 37 |
| 2. | Школа, ул.Набережная, 55 | 7070 | 0,1434 | 303 |
|  | Прочие |  |  |  |
| 1. | Магазин | 265 | 0,0055 | 12 |
|  | Население |  | 0,0769 | 205 |
|  | Итого: |  | 0,2514 | 583 |
| 1. | Пожарный пост с.Красномыльское |  | - | 20 тонн угля |
| 2. | Администрация сельсовета, Дом Культуры |  | - | 18 тыс.м3 газа |
|  | Всего: |  |  | 583 Гкал, 18тыс.м3 газа, 20 тонн угля |

Общие сведения на инженерные сети ( тепловые сети)

Теплотрасса_____________________

наименование

по назначению_________________

назначение

| №№ на плане литера | Наименование | Год ввода в экспл. | Материал диаметр, марка, сечение и т.п. | Протяженность (м) | Опоры, колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе | материал | количество (шт.) |
|  |  |  |  |  | воздушных линий | Подземных (кабельных линий) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| L | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=89мм | 294,22 | 294,22 |  | мет. | 46 |
| L1 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=57мм | 22,09 | 22,09 |  | мет. | 8 |
| L2 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=25мм | 48,88 | 48,88 |  | мет. | 6 |
| L3 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=40мм | 60,35 | 60,35 |  | мет. | 5 |
| L4 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=32мм | 10,05 | 10,05 |  |  |  |
| L5 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=40мм | 12,80 |  | 12,80 |  |  |
| L6 | Трубопровод | 2006 | сталь 2d=57мм | 2,15 |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 450,54 | 435,59 | 14,95 |  | 65 |

При наличии постоянных потребителей теплоэнергии от центральной котельной понятие «пиковый» режим работы источника тепловой энергии – режим работы с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося  уровня  потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями – для условий теплоснабжения на территории  Красномыльского сельсовета не актуален.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения – ограничивается по котельной Красномыльского сельсовета длиной главной магистрали от источника теплоснабжения до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали – 225 м.

Избыточных источников тепловой энергии на территории сельсовета не имеется. Предпосылок на переоборудование котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии нет и на перспективу переоборудование не предусматривается.

- Перспективное развитие сельского поселения.

Близкое местоположение к муниципальному образованию - город Шадринск (д.Тюрикова – 10 км, д.Деулина – 14 км, с.Красномыльское - 15 км) и газификация жилого сектора делают территорию Красномыльского сельсовета привлекательной не только для жителей района, но и для горожан. При наличии благоустройства жилого сектора централизованным водоснабжением и  природным газом жизнь сельчан качественно улучшается.

Население Красномыльского сельсовета в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и I-ой очереди (2015 г.) будет составлять,  соответственно,  1420 и 1295 человек. Площади населенного пункта останутся без изменений. Обеспеченность населения жильем составляет 15,9 кв.м/чел., показатель значительно ниже среднерайонного (21,9 кв.м/чел.). Для увеличения показателя обеспеченности населения жильем планируется строительство малоэтажных и блокированных жилых домов. В перспективе планируется довести показатель обеспеченности населения жильем до среднерайонного, с учетом благоустроенности жилых помещений – оснащением электроснабжения, водоснабжения и природным газом.

В населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-I), зона автомобильного транспорта (ТР-I); производственная зона (II); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что село должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Село Красномыльское имеет в настоящее время тепло-, водо-, электро- и газовые системы инженерного обеспечения. Деревня Деулина – водо-, электро- и газовые системы инженерного обеспечения. Деревня Тюрикова – электро- и газовые системы инженерного обеспечения. В перспективе не предусматривается строительства и реконструкции тепловых сетей от центральной газовой котельной с.Красномыльское, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную или производственную застройку. Перераспределения тепловых нагрузок между существующими источниками тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, в перспективе не предусматривается, так как  на территории поселения  один источник тепловой энергии – центральная газовая котельная в с.Красномыльское.

- Сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при  различных вариантах топлива.

Данные для расчета:

электроэнергия – 1 кВт/ч – 3,6 МДж тепла; стоимость 1квт/ч 5,80 руб.;

дрова – 3,9 кВт/кг, стоимость 1 кг – 1,58 руб.;

уголь каменный – 5,8 кВт/кг, стоимость 1 кг – 2,89 руб.;

природный газ - 10,0 кВт/м3, стоимость 1 м3 – 3,20 руб.

| Наименование топлива | Стоимость 1 МДж тепла, руб. |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 1,61 |
| Дрова | 0,41 |
| Уголь каменный | 0,50 |
| Природный газ | 0,32 |

На основании сравнительного анализа, рекомендуемый вид топлива – природный газ.

- Перспективное теплоснабжение.

Перспектив строительства  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры в ближайшее время нет. Застройщики  индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники теплоснабжения, основной вид топлива – природный газ. В связи с этим  потребность в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источника теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления жилого фонда отсутствует.

Существующая многоэтажная застройка, получающая тепло от центральной газовой котельной, в перспективе перейдет на отопление индивидуальными газовыми котлами. Частные дома – индивидуальное отопление природным газом и дровами.

Объекты социальной сферы, также, будут снабжаться теплом по прежней схеме: МКОУ «Красномыльская средняя общеобразовательная школа» и ФАП - от центральной газовой котельной, горячее водоснабжение в общеобразовательном учреждении – от электроводонагревателей; здание, где расположена  Администрация сельсовета и Дом Культуры – от автономного газового котла; пожарное депо – от угольного котла,  в перспективе будет переведено на автономное газовое отопление.

Строительство новых котельных нецелесообразно. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения, ввиду ее малой протяженности магистрали и доступности к ревизии и ремонту. Трассировку и прокладку тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.

- Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии необходимы для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории сельсовета. Основным видом топлива для производства тепловой энергии является природный газ.

Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источника тепловой энергии  Красномыльского сельсовета:

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
|  | до 2014 года | 2015-2020 г.г. | 2020-2029 г. |
| Тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,2514 | 0,2514 | 0,2514 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Резерв, Гкал/час | 0,2486 | 0,2486 | 0,2486 |

Перспективный топливный баланс по источнику тепловой энергии:

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
|  | до 2014 года | 2015-2020 г.г. | 2020-2029 г. |
|  | Центральная газовая котельная |  |
| Расход электроэнергии, кВт-час/год | 80040 | 80040 | 80040 |
| Расход топлива, т.у.т./год | 104 | 105 | 105 |
| Расход природного газа, тыс.куб.м/год | 119 | 120 | 120 |
| Производство теплоэнергии, Гкал/год | 578 | 583 | 583 |

## Качество работы системы.

Параметры качества услуг теплоснабжения соответствуют требованиям, установленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Отопление |
| 1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 3. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Центральная газовая котельная, предоставляющая услугу по теплоснабжению потребителям Красномыльского сельсовета, принадлежит ОАО «Курганская генерирующая компания». В качестве единой теплоснабжающей организации предлагается определить ОАО «Курганская генерирующая компания».

Зона деятельности теплоснабжающей организации ОАО «КГК» охватывает небольшую часть территории сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов бюджетной сферы и прочих потребителей, находящихся в центральной части села Красномыльское (радиус эффективного действия  теплоснабжающей организации  определен в размере 225 м).

- Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

На территории Красномыльского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

Приложение 1

Схема теплоснабжения от центральной газовой котельной,

с.Красномыльское, ул.Архангельского, 30

Приложение 2

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

регулирования отопительной нагрузки от котельной с.Красномыльское

ОАО «Курганская генерирующая компания» на отопительный период 2013-2014 г.г.

| Средняя температура наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 ч., tн,°С | Температура воды в подающем трубопроводе, t01,°С | Температура воды в обратном трубопроводе, t02,°С |
| --- | --- | --- |
| 10 | 50,0 | 42,3 |
| 9 | 50,0 | 42,0 |
| 8 | 50,0 | 41,8 |
| 7 | 50,0 | 41,5 |
| 6 | 50,0 | 41,3 |
| 5 | 50,0 | 41,0 |
| 4 | 50,0 | 40,7 |
| 3 | 50,0 | 40,5 |
| 2 | 50,0 | 40,2 |
| 1 | 50,0 | 40,0 |
| 0 | 50,0 | 39,7 |
| -1 | 50,0 | 39,5 |
| -2 | 50,0 | 39,2 |
| -3 | 50,0 | 39,0 |
| -4 | 50,0 | 38,8 |
| -5 | 50,0 | 38,5 |
| -6 | 50,0 | 38,3 |
| -7 | 50,0 | 38,0 |
| -8 | 50,2 | 37,9 |
| -9 | 51,1 | 38,4 |
| -10 | 52,0 | 38,9 |
| -11 | 52,9 | 39,3 |
| -12 | 53,8 | 39,8 |
| -13 | 54,7 | 40,2 |
| -14 | 55,6 | 40,7 |
| -15 | 56,4 | 41,1 |
| -15 | 57,3 | 41,5 |
| -17 | 58,2 | 42,0 |
| -18 | 59,1 | 42,4 |
| -19 | 59,9 | 42,8 |
| -20 | 60,8 | 43,2 |
| -21 | 61,6 | 43,7 |
| -22 | 62,5 | 44,1 |
| -23 | 63,4 | 44,5 |
| -24 | 64,2 | 44,9 |
| -25 | 65,0 | 45,3 |
| -26 | 65,9 | 45,7 |
| -27 | 66,7 | 46,1 |
| -28 | 67,6 | 46,5 |
| -29 | 68,4 | 46,9 |
| -30 | 69,2 | 47,3 |
| -31 | 70,1 | 47,7 |
| -32 | 70,9 | 48,1 |
| -33 | 71,7 | 48,5 |
| -34 | 72,5 | 48,9 |
| -35 | 73,4 | 49,2 |
| -36 | 74,2 | 49,5 |
| -37 | 75,0 | 50,0 |