Приложение к Решению Красномыльской сельской Думы от 16 апреля 2015 года № 27-А «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Красномыльское ЖКХ» по развитию систем коммунальной инфраструктуры Красномыльского сельсовета на 2015-2022 годы в сфере водоснабжения, водоотведения.» ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУП «Красномыльское ЖКХ» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения на территории Красномыльского сельсовета Шадринского района Курганской области на 2015-2022 годы с. Красномыльское 2015 год.

1. Паспорт инвестиционной программы

МУП «Красномыльское ЖКХ»  по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведению на 2015-2022 годы

| Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП «Красномыльское ЖКХ» по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения на территории Красномыльского сельсовета Шадринского района Курганской области на 2015-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Решение Красномыльской сельской Думы Красномыльского сельсовета Шадринского района Курганской области |
| Заказчик программы | Администрация Красномыльского сельсовета |
| Исполнители программы | - Администрация Красномыльского сельсовета - МУП Красномыльского ЖКХ |
| Контроль за реализацией программы | Глава Красномыльского сельсовета |
| Цели и задачи программы | - Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения; -Строительство очистных сооружений питьевой воды в целях обеспечения подаваемой потребителям хозяйственно-питьевой воды; - Строительство магистральных водопроводов, замена ветхих водопроводных сетей на новые; |
| Сроки реализации программы | Начало – 2015 год Окончание - 2022 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: -средства федерального бюджета; -средства областного бюджета; -средства местного бюджета; -внебюджетные источники; -собственные средства предприятия. |
| Мероприятия программы | - Развитие, модернизация и строительство водопроводной сети. - Улучшение качества предоставляемых услуг по водоснабжению. - Приобретение специализированных машин для вывоза жидких бытовых отходов. - Установка блоков обезжелезивания. - Замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы. - Благоустройство санитарной зоны скважин. - Улучшение экологического состояния сельского поселения. - Обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО и ЖБО |

2. Производственная программа по водоснабжению и водоотведению                                           МУП «Красномыльское  ЖКХ».

Выполнение плановых показателей по объему реализации услуг осуществляется с учетом специфики производственной деятельности.  Для производственной программы предприятия используется метод сравнительной оценки отдельных показателей, в частности, сравнение отчетных данных с планируемыми аналогичными показателями за предшествующий период, выявление отклонений, определение факторов, влияющих на эти отклонения.

Взаимоотношения с потребителями строятся на договорной основе. Объемы услуг, оказываемых потребителям, определяются как расчетным путем, так и по показателям приборов учета (водомерам).

Основными статьями доходов МУП  «Красномыльского ЖКХ» является деятельность по оказанию услуг по водоснабжению и теплоснабжению.

Объем услуг, оказываемых населению, осуществляется согласно установленным нормативам в соответствии с уровнем благоустройства жилых домов,- по показаниям приборов учета, при наличии приборов учета.

Производственная программа по услугам водоснабжения и водоотведения определяется технологической схемой, мощностью оборудования, его техническим состоянием и потребностью в оказываемых услугах.

Производственная программа по водоснабжению определяется следующими показаниями:

| Водоснабжение |
| --- |
| Скважины | шт | 3 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 2 |
| средняя производительность | м3/сут. | 165,9 |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 1 |
| Протяженность сетей | км | 9,9 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- | 1.5 |

Основными целями деятельности предприятия являются бесперебойное обеспечение потребности в водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории Красномыльского сельсовета и получение прибыли. Для реализации указанных целей МУП «Красномыльского ЖКХ» осуществляет следующие виды деятельности:

- эксплуатация имеющихся артезианских скважин и объектов водопроводного хозяйства на территории  Красномыльского сельсовета;

- текущий и капитальный ремонт скважин и инженерной  инфраструктуры;

-техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, находящихся в хозяйственном ведении предприятия.

В хозяйственном ведении МУП « Красномыльское  ЖКХ» имеется 3 водозаборных скважин. Общая длина водопроводных сетей 9,9 км.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса  поселения являются:

- высокий процент изношенности  коммунальной   инфраструктуры;

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда;

- высокое содержание железа в воде артезианских скважин;

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых  коммунальных  услуг, не соответствующее запросам потребителей. В связи с наличием потерь в  системах водоснабжения и других непроизводительных расходов, сохраняется высокий уровень затратности предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятий ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Задолженность населения на 01.01.2015 года составила 123.000 рублей. Собираемость коммунальных платежей 80%.

На сегодняшний день объема воды для населения хватает круглогодично, однако, качество воды, подаваемой населению, не соответствует нормам СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Необходима  установка станций водоочистки в с. Красномыльское и д. Деулина.

На территории села действует централизованная система хозяйственного и противопожарного водоснабжения низкого давления. В воде большое содержание железа и бора.. В сельском поселении необходимо строительство очистных сооружений для очистки воды.

2.1. Характеристика водопроводных сетей

| Материал | Диаметр (мм) | Длина (км) |
| --- | --- | --- |
| Чугун | 100 | 7.900 |
| Чугун | 150 | 1,200 |
| Полиэтилен | 63 | 0,800 |

2.2. Характеристика существующих скважин

| № п./п. | Место нахождения | Ведомственная принадлежность | № скважины | Глубина, м | Резервный источник энергоснабжения | Год ввода в эксплу-атацию | Объекты обеспечения водой | Производительность, м3/сут | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | С.Красномыльское | МО | 16 | 120 | нет | 1990 | Бюджеты хозрасч. организ., население | 43,61 | ЭЦВ6-16-80 |
| 2 | С.Красномыльское (резервная) | МО | 17 | 120 | нет | 1990 | Бюджеты хозр.орг.,население | 43,61 | ЭЦВ6-16-80 |
| 3 | Д.Деулина | МО | 19 | 59 | нет | 1992 | Бюджеты хозр.орг., население | 4,22 | ЭЦВ6-6,5 |

3. Комплексное развитие системы водоснабжения.

Анализ существующей системы водоснабжения  и выявление проблем функционирования

3.1. Источники водоснабжения

В настоящее время для водоснабжения населенных пунктов используется вода из водоразборных скважин.

Дебиты скважин колеблются от 3 до 8 л/с при понижениях на 3-10 м.

Качество воды, поднятой со скважин, не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По данным результатов химического анализа воды показатели по  содержанию  бора и  железа, превышают допустимые нормы.

3.2. Структурный состав потребителей

Структурный состав потребителей муниципального образования  составляет:

Население, в том числе и частный сектор – 81,0%.

Промышленные предприятия и организации – 19%.

Годовой баланс системы водоснабжения в среднем составляет.

1) Подъем воды – 32,03 тыс.м3 .

2) Реализация воды потребителям –  30,01 тыс. м3.

3) Потери и неучтенные расходы в водопроводной сети –  2,02 тыс. м3.

| 3.3. Услуги по водоснабжению на территории Красномыльского сельсовета |  |
| --- | --- |
| Категории потребления по степени благоустройства | Норматив потребления. (литров в сутки) | Количество человек Пользующихся услугой | Объем потребл. воды м3/мес. | Объем отводим. стоков м3/мес. |
|  | воды | стоков | воды | стоков |  |  |
| Многоквартирные дома | 280 | 280 | 40 | 40 | 11,2 | 11,2 |
| Частные дома | 100 |  | 814 |  | 81,4 |  |
| Уличные колонки | 12 |  | 60 |  | 0,720 |  |
| Итого норматив | 392 | 280 | 914 | 40 | 91,940 | 11,2 |
| Итого за год |  |  |  |  | 119,8 | 134,4 |
| Итого приборов учета |  |  | 506 |  |  |  |

3.4. Проблемы существующей системы водоснабжения

Большой проблемой водопроводной системы муниципального образования является сильная загрязненность старых водопроводных сетей и низкое качество воды, поднятой из водозаборных скважин. Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой являются:                                                                                                                                                        -  несоответствие качества воды в самом источнике;                                                                                  -отсутствие очистных сооружений;                                                                                                                    - удаленность населенных пунктов от объектов для сброса (отвода) канализации;                                                                                                                                                                                              - ненадежное электроснабжение;                                                                                                                      -неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Также есть еще и другие немаловажные факторы, которые не способствуют улучшению проблемы удовлетворительного водоснабжения:                                                                                                                                                - отсутствие необходимых инвестиций на восстановление, ремонт и ввод новых мощностей;

- отсутствие четкой политики в области нормативно – законодательной базы. Более 20 лет не переиздавался СНиП 2.04.02 – 84, морально устарело содержание ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения».                                                                Качество подаваемой воды  зависит  от стабильности работ и технического состояния системы подачи воды. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Количество сетей со сверхнормативным сроком службы на 01.01.2015 г. составляет по водопроводным сетям 65%.                                                                                                    Большинство трубопроводов находится в эксплуатации с начала 90-х годов. Кроме того низкое качество проектирования и строительства, недостаточное техническое обслуживание и низкий объем выполняемых ремонтных работ, незащищенность металлических трубопроводов от блуждающих токов, низкая оснащенность оборудования насосных станций частотными регуляторами и т.д. привели к большому физическому износу сетей и к высокой аварийности, и, в результате, ко вторичному загрязнению подаваемой в населенный пункт питьевой воды и увеличению ее непроизводственных потерь.

Сложившаяся ситуация создает определенные проблемы в обеспечении питьевой водой необходимого качества, а также тормозит застройку населенного пункта.

3.5. Модернизация системы водоснабжения с учетом потенциала энергосбережения

В соответствии с Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Красномыльского сельсовета на 2015-2022 годы, учитывая плановый прирост населения и производственных предприятий в муниципальном образовании, развитие существующей системы водоснабжения  должно  состоять из комплекса проектов по модернизации  существующей системы и строительству новых сооружений. Определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и модернизации сроком до 2022 года, которые позволят произвести модернизацию устаревшей  системы водоснабжения,  внедрить технологии очистки воды на сооружениях хозяйственно – питьевого водопровода и организовать  мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с действующими нормативными санитарными требованиями (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

Модернизация существующей системы водоснабжения должна включать в себя:                                             - переход на компактный водозабор из подземных источников с возможностью очистки воды;

- замена всех чугунных трубопроводов и стальных трубопроводов, нуждающихся в замене, на п/этиленовые;                                                                                                                                                                   - ликвидация тупиковых  и изношенных водопроводных сетей.

3.6. Разработка плана технических мероприятий по модернизации объектов существующей системы водоснабжения

Согласно проектных решений и необходимостью модернизации, модернизации и обеспечения надежной эксплуатации, существующих объектов водоснабжения, определены следующие мероприятия, которые направлены на модернизацию существующей системы и ввод новых, необходимых мощностей системы водоснабжения и обеспечение  очистки воды из водоисточников до требований, предъявляемым к питьевой воде для потребления ее населением:                                                                                                                                                                        - строительство двух станций очистки в с. Красномыльское, д.Деулина;

-строительство п/э водопровода взамен существующего ;

-строительство п/э водопровода по ул Прселковая;

- замена башни  Рожновского в д. Деулина;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -    приобретение ассенизаторской машины для вывоза ЖБО из выгребных ям от многоквартирных  домов.

3.7.  Эффект  от  модернизации системы водоснабжения

В результате модернизации системы водоснабжения  и внедрения новой более совершенной технологии следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям Красномыльского сельсовета, соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

2. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, позволит увеличить срок службы оборудования,  появится возможность быстрого реагирования на изменение качества воды, появится экономия электроэнергии, снизятся потери воды, уменьшится количество аварий и повреждений. Повысится надежность эксплуатации систем электроснабжения, что приведет к предотвращению перерывов электроснабжения и остановке оборудования и сооружений и проч.

## 3.8. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего. (тыс.руб.) | в том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка системы водоочистки в с.Красномыльское | объект | 1 | 3800 | 2022 | ОБ-3500 МБ- 250 ССП- 50 |
| 4. | Установка системы водоочистки в д.Деулина | объект | 1 | 3800 | 2022 | ОБ-3500 МБ- 250 ССП- 50 |
| 5. | Строительство павильона скважины в с. Красномыльское № 17 ( резервная) | объект | 1 | 50 | 2016 | ССП – 50 |
| 6. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов в с.Красномыльское ( подводящий водопровод) | п.м | 3500 | 800 | 2019 | ОБ-600 МБ- 150 ССП- 50 |
| 7. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов в с. Красномыльское ул.Набережная | п.м. | 3000 | 1100 1100 | 2017 2018 | ОБ-900 МБ-170 ССП- 30 ОБ-930 МБ-170 |
| 8. | Реконструкция (кап. ремонт с заменой труб) магистральных водопроводов в с. Красномыльское ул Пролетарская | п.м. | 2000 | 700 700 | 2019 2020 | ОБ-600 МБ-75 ССП- 25 ОБ-630 МБ-70 |
| 9 | Установка башни Рожновского д. Деулина | объект | 1 | 500 | 2021 | ОБ-450 МБ-50 |
| 13. | Приобретение ассенизаторской машины для вывоза ЖБО в населенных пунктах Красномыльского сельсовета | объект | 1 | 1400 | 2020 | ОБ-700 МБ-700 |
| 14. | Установка приборов учета на скважинах | объект | 3 | 40 | 2016 | ССП-40 |
| 15. | Замена станции управления на скважинах | объект | 2 | 60 | 2021 | ССП-60 |
|  | Итого |  |  |  |  | ОБ- 10250 МБ- 1535 ВБИ- 350 ССП- 405 |
| Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит: - существенно снизить изношенность сетей (65%); -повысить надежность водоснабжения (90%); - обеспечить присоединение новых потребителей; - обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снизить уровень потерь воды (2 %); - сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции; - снизить затраты на ремонты (70%). |

# 4. Жидкие бытовые отходы и водоотведение

Для сбора жидких бытовых отходов  устраиваются дворовые выгребные ямы, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой. Выгребные ямы многоквартирных домов находятся в с.Красномыльское ул. Набережная, дом № 53, Красномыльская школа, Красномыльский Дом Культуры; ул.Архангельского дом №51, переулок Советский фельдшерско-акушерский пункт .

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения  г.Шадринска

В частном секторе также имеются выгребные ямы. Жители, согласно поданной заявке, пользуются вывозом канализации на  очистные г.Шадринска.

# 5. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и  развития  природного комплекса  сельского   поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения .

# 6. Реализация  программы

Для решения задач  программы  предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые  программы  Курганской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятия  коммунального  комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной  программы  в соответствии со стратегическими приоритетами  развития   Красномыльского сельского   поселения , основными направлениями сохранения и  развития   коммунальной   инфраструктуры  будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий  Программы .

Исполнителями  программы  являются администрация Красномыльского сельсовета и организации  коммунального  комплекса.

Контроль за реализацией  программы  осуществляет глава Погорельского сельсовета.

Изменения в  программе  и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией  поселения  по ее инициативе или по предложению организаций  коммунального  комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий  программы .

# 7. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление  коммунальной   инфраструктуры   поселения ;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации  программы  являются:

- снижение уровня износа объектов  коммунальной   инфраструктуры ;

- снижение количества потерь воды;

-повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий  поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Глава Красномыльского сельсовета 	                                           Г.А.Стародумова